# Kserokopiarka

Kserokopiarka to urządzenie umożliwiające tworzenie kopii dokumentów.

Nazwa Kserokopiarka wywodzi się od nazwy firmy Xerox, której pierwsze modele kopiarek pojawiły się w Polsce w latach siedemdziesiących XX wieku. Ponieważ nie było polskiej nazwy na nowe urządzenia, zaczęto je nazywać powszechnie Ksero. Później nazwa przekształciła się w Kserokopiarka.

Spis treści 1 Zasada działania kserokopiarki 1.1 Elektryzowanie 1.2 Naświetlanie 1.3 Przenoszenie proszku na wałek 1.4 Przenoszenie na papier lub inny materiał 1.5 Wybielanie wałka i czyszczenie 1.6 Utrwalanie 2 Drukarka laserowa 3 Kserokopiarki cyfrowe

## Zasada działania kserokopiarki

Schemat działania kserokopiarki

Zasadniczym elementem kopiarki jest metalowy wałek (1) pokryty warstwą związków selenu. Związki te wykazują właściwości fotoelektryczne, w ciemności są izolatorem prądu elektrycznego a światło generuje w nich nośniki prądu elektrycznego co odpowiada temu że warstwa przewodzi w tych miejscach prąd elektryczny. Wałek ten obraca się przechodząc przez kolejne etapy tworzenia obrazu.

### Elektryzowanie

W pobliżu górnej części wałka umieszczona jest elektroda (2), elektroda ta elektryzuje wałek.

### Naświetlanie

Naelektryzowana część wałka przechodzi nad miejscem (3) gdzie tworzony jest obraz kopiowanego dokumentu, w miejscach gdzie padnie światło zachodzi zjawisko fotoelektryczne wewnętrzne, substancja pokrywająca wałek staje się przewodnikiem prądu elektrycznego i w tych miejscach wałek przestaje być naelektryzowany. Obraz kopiowanego elementu może być tworzony przez układ optyczny footokopiarki, a w nowszych modelach, zwanych cyfrowymi, kopiowany przedmiot jest oświetlany, obraz jest zamieniany na postać cyfrową, po obróbce i przekształceniu w komputerze kserokopiarki generuje światło oświetlające wałek.

### Przenoszenie proszku na wałek

Następnie ta część wałka przesuwa się tuż obok wałka pokrytego (zazwyczaj czarnym) proszkiem (4) w wyniku przyciągania elektrostatycznego proszek z wałka proszkowego przeskakuje na wałek główny. Wałek proszkowy zintegrowany jest z kasetą przechowującą proszek i dotyka proszku. Trzymanie się proszku na wałku ułatwia to, że proszek jest ferromagnetykiem, a wałek jest namagnesowany, listwa w górnej części wałka proszkowego dozuje ilość proszku na tym wałku.

### Przenoszenie na papier lub inny materiał

Papier (5) dotykając wałka pokrytego miejscami proszkiem, przejmuje proszek z wałka. By ułatwić przenoszenie się proszku z wałka na papier pod papierem umieszczona jest elektroda (6) o ładunku przeciwnego znaku niż ładunek elektryczny proszku, proszek jest przyciągany w kierunku papieru.

### Wybielanie wałka i czyszczenie

Następnie wałek jest silnie oświetlany (7), by usunąć resztki ładunków elektrostatycznych pozostających jeszcze na wałku. Listwa czyszcząca (8) usuwa resztki proszku, które nie przeszły na papier z wałka.

### Utrwalanie

Papier pokryty proszkiem przechodzi między silnie ogrzanymi (ok. 200°C) wałkami (9), proszek ulega stopieniu i przykleja się do papieru. By uniknąć przyklejania się proszku do wałka utrwalającego jest on wykonany z teflonu lub delikatnie pokrywany olejem.

## Drukarka laserowa

W identyczny sposób działają drukarki zwane laserowymi, z tym że dane do wydrukowania dostarczane są przez komputer do urządzenia naświetlającego wałek, a nie jak w przypadku kserokopiarki z modułu skanującego dokument. W drukarkach zwanych laserowymi stosuje się kilka technologii naświetlania wałka:

- laser wraz z układem optycznym kierującym światło w odpowiednie miejsce wałka,

- linijkę diodową (na listewce umieszczony jest rząd gęsto rozmieszczonych miniaturowych diod świecących),

- lampa świecąca cały czas i układ pochłaniający światło np. ciekłe kryształy.

## Kserokopiarki cyfrowe

Urządzenia wielofunkcyjne (zawierające: skaner, drukarka, kserokopiarka, fax) lub kserokopiarki zwane cyfrowymi działają na trochę innej zasadzie. Składają się komputera wewnętrznego, skanera i drukarki.

Komputer steruje całością a w szczególności skanuje kopiowany obraz, obraz w postaci cyfrowej może być przetwarzany przez komputer, następnie jest drukowany. W tanich urządzeniach stosuje się drukarki atramentowe w droższych laserowe lub laserowe kolorowe.